Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

(м. Київ, 2012 р.)

- клас

| Між двома пунктами встановлена система сигнальних веж для передачі світлових повідомлень. Відстань між вежами (в км) вказана на малюнку 1. У випадку тривоги вартові піднімаються на вершину вежі та розпалюють там багаття; вартові на наступній вежі, побачивши багаття, піднімаються та розпалюють його у себе і т. д. Визначити середню швидкість поширення сигналу вздовж | Мал. 1 |
| --- | --- |

сигнальної лінії, якщо вартовим треба п’ять хвилин, щоб піднятись на вежу та розпалити багаття.                                                                                                                                  (10 балів)

Розв’язок

Уважатимемо, що сигнал тривоги передають від вежі А до вежі В. За початок передавання сигналу буде момент часу, коли вартові отримали тривожне повідомлення. Далі перший вартовий має піднятися на вежу А та розпалити багаття. Тож до приймання сигналу тривоги на вежі В потрібно піднятися та розпалити багаття на 6 вежах (на вежі А та ще 5 проміжних вежах). На вежі В багаття розпалювати не потрібно, адже далі тривожне повідомлення не передається. Тому момент часу, коли вартовий вежі В побачив світло від багаття попередньої вежі вважатимемо моментом закінчення передавання сигналу тривоги.

Оскільки час поширення світла між вежами набагато менший за час запалювання багаття, у загальному часі поширення сигналу від вежі А до вежі В знехтуємо цим доданком. Тому загальний час передавання сигналу: .

За цей час тривожний сигнал проходить відстань: Sзаг=15+18+12+13+17+15=90 км.

Середня швидкість поширення сигналу:

Відповідь. Середня швидкість поширення тривожного сигналу 180 км/год.

Примітка. Під час перевірки робіт учасників олімпіади розглядалися різні варіанти початку та закінчення передавання сигналу тривоги.

- В досліді було встановлено, що температура 142 грамів крижаної води в легкій посудині, що підвішена посередині кімнати, піднялась на 40 С за півгодини. Коли ж у посудині знаходиться така сама кількість льоду, то на його танення потрібно 10 год. Виходячи з цього експерименту, чому дорівнює питома теплота плавлення льоду? Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙С).                                                                                     (10 балів)

Розв’язок.

Знайдемо кількість теплоти Q, яка підводиться до посудини за півгодини. Оскільки цієї кількості тепла виявилось достатньо для нагрівання води, то

Q = cвmΔt.

За 10 годин до посудини підводиться в 20 разів більша кількість теплоти. Тому

λm = 20 cвmΔt.

Звідси

λ = 20 свΔt

- У посудині знаходяться дві незмішувані рідини з густинами ρ1 і ρ2  та товщиною шарів h1 і h2 відповідно. З поверхні рідини в посудину опускають маленьке обтічне тіло, яке досягає дна саме в той момент, коли його швидкість обертається в нуль. Опишіть, як рухатиметься тіло далі. Чому дорівнює густина матеріалу, з якого виготовлене тіло? В’язкістю рідин нехтуємо.                                                                                         (10 балів)

Розв’язок.	Оберемо нульовий рівень потенціальної енергії на рівні дна посудини. Тоді в початковому положенні 1 повна механічна енергія тіла рівна його потенціальній на тому рівні:

Потрапивши в першу рідину, на тіло будуть діяти сила тяжіння та виштовхувальна сила Архімеда, рівнодійна яких буде напрямлена вертикально вниз і буде причиною рівномірного зростання швидкості тіла. В другій рідини тіло рівномірно сповільнювалось, бо в ній рівнодійна сил була напрямлена вгору, оскільки сила Архімеда тепер більша. Приходимо до висновку, що густина тіла більша за та менша за . Вся повна механічна енергія протягом руху витрачається на подолання опору рухові, роль якого грає сила Архімеда.

Тоді, враховуючи, що  матимемо:

Після зупинки на дні тіло почне спливати, прискорюючись в нижній рідині та знову гальмуючи в верхній рідині, зупиняючись на висоті . Далі все повторюватиметься.

Слід зазначити, що в реальній ситуації така картина не спостерігатиметься, оскільки буде присутня сила лобового опору, яка залежить від швидкості руху тіла і напрямлена протилежно напряму руху тіла. Тому залежність швидкості від часу не була б лінійною.

- Свинцева дротинка діаметром 0,30 мм плавиться під час пропускання через неї струму 1,8 А, а дротинка діаметром 0,60 мм – при струмі 5,0 А. За якого струму розірве коло запобіжник, складений з двох свинцевих дротинок вказаних діаметрів, що з’єднані паралельно? А з 20-ти тонких та однієї товстої, з’єднаних паралельно? Довжини дротинок вважати однаковими.                                                                                                           (10 балів)

Розв’язок

Щоб коло розірвалось, треба розплавити обидві дротини. Знайдемо співвідношення сил струмів, що підуть по гілках розгалуження, тобто по заданих дротинках.

При паралельному з’єднанні однакова напруга U1=U2 , тоді, враховуючи закон Ома,

I =  отримуємо . 	Використовуючи формулу опору провідника та площі поперечного перерізу: R=ρ ,  S=, отримуємо:  .

Тобто   = .

Припустимо, що через другу дротинку піде максимальний струм – 5А, тоді через першу – 1,25 А, що є меншим за максимальне значення 1,8 А. Значить тоненька дротина витримає таку силу струму, а товста – перегорить. В цей час загальна сила струму дорівнює сумі сил струмів в ділянках (за правилами паралельного з’єднання)

= = 5А + 1,25А = 6,25А і при перегорянні товстої дротинки загальний струм піде через тоненьку дротинку, яка миттєво перегорить (оскільки витримує лише 1,8 А), тобто запобіжник виконає свою функцію і повністю розімкне коло.

В другій частині задачі, при з’єднанні 20 тоненьких та одної товстої дротинок паралельно, використовуючи попередні висновки, – знов таки розплавиться першою товста дротинка при силі струму 5 А. При цьому загальна сила струму в колі становить 30А == 5А + 201,25А = 30А. Після перегоряння товстої дротинки загальний струм розподілиться між 20-ма тоненькими, будемо мати  = =, що є меншим за максимальний струм, який здатні витримати тоненькі дротинки 1,8 А, тобто тоненькі дротинки будуть цілими. Розрахуємо силу струму, за якої тоненькі дротинки розірвуться:

= 20.

Таким чином, дані запобіжники розраховані на струми 6,25 А та 36 А.

- На відстані 20 см від тонкої збиральної лінзи вздовж її головної оптичної осі розташована тонка коротка паличка. Довжина її дійсного зображення, створеного лінзою, у 9 разів більша за довжину палички. У скільки разів зміниться довжина зображення, якщо відсунути паличку вздовж осі на 5 см далі від лінзи?                                                      (10 балів)

Розв’язок.

Позначимо розміри предмета h, а розміри його зображення в першому та другому випадку відповідно H1 та H2, відношення яких, власне, потрібно знайти у задачі. За умовою H1= 9h. В силу малих розмірів палички побудуємо її зображення в обох випадках, як від точкового об’єкту. На рисунку точка b – початкове положення палички, а В – її збільшене в 9 разів зображення. Тому: 		 	 (1)

За формулою тонкої лінзи:

Після пересування об’єкта в точку a матимемо його зображення в точці А, і збільшення вже тепер не таке сильне. Воно визначатиметься з формули:

l за умовою рівне 5 см.

Після пересування на 5 см далі від лінзи розмір зображення зменшиться в 3,5 рази.